OOO "Профлист"

Акт

проверки пожарных гидрантов

г. Самара

"22" мая 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО "Антипожар" в лице главного инженера Суслова Ивана Ивановича и ООО "Профлист" в лице генерального директора Петрова Сергея Романовича, в присутствии зам. начальника отдела производства Арбузова Павла Дмитриевича, подтверждаем, что в период с «20» по «22» мая 2019 г. произведено испытание пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу:

| № п/п | № ПГ | Адрес расположения | Диам. и вид сети (мм) | Напор в сети (м) | Водоотдача (л/с) | Количество, диаметр ГМ | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ул. Ленина, 60 | Низкого давления, 200 | 0,3 | 60 | 1,2 | ООО "Пульт" |

| № п/п | № ПВ | Адрес расположения | Емкость (куб.м) | Количество водозаборных устройств | Количество, диаметр ГМ | Водоотдача (л/с) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ул. Ленина, 60 | 200 | 1 | 1,2 | 60 | ООО "Пульт" |

Проверкой установлено:

- Внутренние пожарные краны оборудованы рукавами длиной 20 м, которые присоединены к крану и стволу, размещены в металлических шкафах. Маркировка имеется.

- В шкафах пожарных кранов имеются вентиляционные отверстия.

- Пожарные рукава на кранах закреплены на полугайках качественно (от руки не проворачиваются). Перенавязка пожарных рукавов не требуется.

- В местах соединений рукавов, стволов пожарных кранов подтеканий воды не выявлено.

- Маховики клапанов внутренних пожарных кранов вращаются без применения дополнительных приспособлений. Пожарные краны не требуют дополнительной регулировки.

- Обеспечена возможность беспрепятственного развертывания рукавных линий.

- Длина компактной части струи при длине пожарного рукава 20 м, проложенного от наиболее удаленного и высоко расположенного пожарного крана в здании по адресу: ул. Ленина, д. 60.

(Длина компактной части струи воды должна быть не менее 6 м).

Вывод: Система внутреннего противопожарного водопровода здания (помещения) находится в рабочем состоянии и пригодна к дальнейшей эксплуатации.

Акт составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет юридическую силу.

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями:

Главный инженер ООО "Антипожар": Суслов / И.И. Суслов

Генеральный директор ООО "Профлист": Петров / С.Р. Петров

Зам. начальника отдела производства ООО "Профлист": Арбузов / П.Д. Арбузов

Примечание:	1. Испытание осуществляется в часы максимального водопотребления.

2. Расход соответствует – Q(хозпитьевые нужды) + Q(пожаротушения СНиП 2.04.02-84 таб.5-8)